# 义乌市中心医院关于麻醉车采购项目论证会公告

根据义乌市中心医院麻醉车采购项目要求，拟组织论证会。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目 ：义乌市中心医院麻醉车一批

#### 采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉车 | 15张 | 9000元/张 | 13.5万 |

- 供应商资格要求

#### 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 麻醉车采购需求

规格：L 790*W 610*H 1000 mm

1.车体由高密度聚乙烯原料制成；

2.抽屉由 ABS 原料，内部尺寸：440x550mm，五层抽屉高度：78mm、

78mm、 166mm，166mm，254mm，每个抽屉隔层可调整，最大的 36 格；

3.抽屉滑轨机体结构用铝型材制作，防腐；

4.抽屉式垂直分隔器和带伸缩滑轨的水平分隔器

5.隐藏式工作台；340mm×250mm

6.推车锁：一次性使用塑料密封特殊设计；

7.万向脚轮直径为 5 英寸，其中 2 个带刹，防腐涂层；

8.双层药品格;

9.垃圾桶一套。

#### 五、论证资料提交要求

1.技术响应材料

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的投标方营业执照复印件；

（3）产品执行的技术标准说明，符合行业标准的相关复印件；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）授权委托书、授权代表身份证复印件；（如法定代表人出席投标会的不须提供）；

（6）货物简要说明一览表。包括：拟投设备说明（包括产地、材质、性能指标等）；

（7）设备检测报告等（如有）；

（8）产品宣传册、操作说明书等印刷资料；

（9）既往业绩情况；

（10）设备的售后服务、维修保养方案等；

（11）投标人认为须提供的其他资料。

2.商务响应材料：商务报价表

3．技术与商务响应材料分开包装，技术响应材料一式三份，并密封盖章。

六、报名时间及地点：自公告发布之日开始报名，截止9月2日下午17时（周末也可报名），上午8:00-11:30下午13:30-17:00。报名地点；义乌市中心医院行政楼1楼105室采购招标中心（江东中路699号）何老师，0579-85208030。

七、论证时间及地点：

1.论证时间：拟定9月3日上午9时，如时间有调整，根据报名情况电话通知。

2.论证地点：义乌市中心医院行政楼209室

#### 八、 附件1《报价一览表》。

#### 义乌市中心医院

#### 采购招标中心

#### 2021年8月24日

#### 附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉车 | 15张 |  |  |
| 2 | 合计： 大写： （小写： ） |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：